房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区4#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-3-11 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 建施-1 建施-4 建施-8 建施-14 | 1）设计依据应增加《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。 2）防火设计说明中，应明确外墙保温材质的耐火级别。 3）无障碍电梯口处盲道缺少详细设计。 1）单元入口门M-5细部处理应满足无障设计要求。（表中门高尺寸与大样图中标注不同） 2）电梯井道隔墙与住户墙贴邻布置，应采取隔振、隔声措施。 消防电梯机房不应与走廊共用外墙窗。 自行车坡道踏步面上应有防滑措施。 | 公 通 字 [2009]46号 JGJ 50- 2001-7.4.1-5 GB 50352- 2005-6.8.1-5 GB 50352- 2005-6.7.8- |  | □建议 修改 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。