房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 台儿庄御景嘉苑D1#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 孙晓华 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-6- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 第1张 第2张 第3张 第3~5张 第5张 第13张 第14张 第15张 | 1）一（2）中“D2#楼”与实际内容不同。按使用功能确定，本工程应属综合楼。缺少防火分区设计说明。 2）一（三）中，幼儿园部分应为框架结构，幼儿园部分缺少抗震设防等级及托幼建筑抗震设防类别说明。 3）《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001已废止。 4）《建筑制图标准》GB/T 50104-2001已废止。 四（2）中“防火分类为二类”的说法有误。 缺少与托幼建筑相关的设计说明。 节能表中应明确采暖方式。 1）应注明商铺内严禁经营、存放和使用火灾危险性为甲、乙类的物品。 2）储藏层内公共通道处梁下净高应满足不低于2.0m的规范要求。 3）托幼建筑在主入口处应有无障碍设计。 4）托幼建筑卫生间设计应符合儿童使用要求。 5）隔离室内应设独立的厕所。医务室内应有清诘设施。 商铺窗与单元门、窗在转角处洞口之间最近边缘的水平 距离小于4.0m，不满足规范要求。 1）商铺楼梯踏步设计应满足商业要求。 2）托幼建筑第二出口不能与住宅共用。 3）住宅梯间窗与托幼建筑间的窗间距小于2.0m，不满足防火设计要求。 4）托幼部份的楼梯设计，应有不高于0.60m 幼儿扶手及防攀滑安全措施设计。 5）托幼建筑主入口上方缺少雨棚设计。 楼梯护栏所选型号，在顶部楼层时高度为1.00m＜1.05m，不满足规范要求。 门窗表中应对照所选用的图集，在表中填写相对应的满 足节能要求的中空窗编号。 1）13节点中，阳台防护栏杆缺少满足规范要求的详细设计。（护栏应注明要满足荷载规范规定的水平荷载） 2）12节点中，防护栏杆缺少详细设计。 | GB/T 50001-2010 GB/T 50104-2010 GB 50368- 2005-9.1.3 GB 50368- 2005-5.2.1 JGJ 39-87 -3.2.4 JGJ 39-87 -3.4.2 GB 50016- 2006-7.1.4 GB 50352- 2005-6.7.10 GB 50368- 2005-9.1.3 GB 50016- 2006-7.1.3 JGJ 39-87 -3.6.5 GB 50368- 2005-5.2.3 | □其它 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 □违规 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1张共1张