房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 结构   审）

共 1  页，第 1  页

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江Z4#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 范永娣 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012年 8 月 3 日 |
| 序号 | 图 号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | 02 04 05 19 | 地下室墙水平分布筋直径应采用≥12MM 底部加强部位剪力墙构造边缘构件应采用箍筋，其它部位转角处宜采用箍筋 LL3跨高比不大于2.5，其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%.以上各层相同。 L2一端与剪力墙相连，应按框架梁设计.以上各层相同. 作为上部嵌固部位的地下室楼板每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%. ④轴GBZ13应按异形柱设计;GBZ15,18箍筋小于墙水平筋，复核类似边缘构件；GBZ15无拉筋 未见计算书及地质报告 | GB50007-2002 8.4.4 JGJ3-2010 7.2.16 JGJ3-2010 7.2.27 JGJ3-2010 3.6.3 |  |  |

注：此表一式两份，建设单位、审查机构各一份。