房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

| 工程名称 | 泉兴华庭地下室 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结 构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 胡凤华 | 复 审 人 |  | 日 期 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 |  | 本工程应采用2010版的抗规及高规，11版新图集；不应再采用08版规范。 结施02，抗浮设计水位高程为54.100m，与总说明不符；高层主体周边应设置沉降后浇带 结施05，高层部分地下室内剪力墙墙体钢筋直径不应小于12mm。 结施07，地下车库顶板部分也应设置后浇带。 |  |  | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。